### Comandi Solido 2D, Regione, 3D Faccia – funzioni e caratteristiche dei comandi

| Comando | Funzione comando | Render | Estrusione | Caratteristiche | Possibilità del comando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solido 2D riga di comando:_solid riga di comando: Polig | crea triangoli o quadrilateri pieni | si | si. no, se la forma è simile a un papillon | non si possono nascondere gli spigoli (lati del poligono) | -non si può utilizzare per ottenere solidi di rivoluzione (se papillon). -non si può usare Propmass. |
| Regione | crea superfici piene che possono contenere al loro interno aree vuote | si | si | i lati dei poligono possono avere qualsiasi forma. (linee,archi, polilinee,ecc.) | -si può usare Propmass. -si possono ottenere solidi di rivoluzione. |
| Faccia 3D | crea una superficie non piena (verificare con il comando Area), con tre o quattro lati | si | no, se i valori delle coordinate Z degli spigoli sono differenti fra loro in modo da generare una superficie non piana. | -sono sempre piane. -si possono rendere invisibili gli spigoli perimetrali.* | -si possono ottenere solidi di rivoluzione. -non si può usare Propmass. |

*

- In fase di disegno di una faccia 3d si può scegliere se rendere invisibili gli spigoli selezionando l’opzione “Invisibile” prima di immettere i punti delle linee. In alternativa si “nascondono” gli spigoli mediante la finestra Proprietà attivabile con 2 clic sull’oggetto.

- Se gli spigoli sono invisibili non è possibile modificare la faccia (cancellare la faccia, ecc.). Per modificare la faccia occorre prima rendere visibile gli spigoli.

- Per rendere visibili gli spigoli si possono usare due metodi:

- Usando il comando Spigolo ( _edge). In questo caso la visibilità o invisibilità diventa permanente.

- Usando la variabile SPLFRAME. Con il valore su 0 si rendono invisibili gli spigoli; con il valore su 1, si rendono visibili. Occorre rigenerare il disegno.

(a.matteacci)